- ÜRÜN VE ŞİRKET TANITIMI

Ürün Adı			: FOBOS 25 EC

Kullanım Amacı		: İnsektisit

Kimyasal Grubu		: Sentetik Piretroid

Ruhsat Sahibi Firma	: İmleç Sağlık Hizmetleri İlaç,Medikal San.ve Tic.Ltd.Şti.

Adres			: Eski Bakkalköy Yolu Cemre Apt. No: 45/14 İçerenköy

Ataşehir/İSTANBUL

Telefon			: (0216) 5756232

Faks       			: (0216) 5753017

Üretici Firma		: Kontrol Kimya İlaç Mak.İnş.San.ve Tic.A.Ş.

Adres			: 10025 Sk.No: 10 Çiğli / İZMİR

Telefon			: (0232) 3282748

Faks  			: (0232) 3282749

Acil Durum Telefonu	: Acil durumlarda Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezi (UZEM)’in

114 no.lu telefonunu arayınız.

- BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

| Aktif Madde | Konsantrasyon (g/lt) | CAS No | EC No | Risk ve Güvenlik Terimleri | Tehlike Sembolü |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cypermethrin | 150 | 52315-07-8 | 257-842-9 | R20/22-37-50/53 S2-36/37/39-45-60-61 | Xn ,N |
| Tetramethrin | 20 | 7696-12-0 | 231-711-6 |  |  |
| Piperonyl butoxide | 80 | 51-03-6 | 200-076-7 |  |  |

- TEHLİKELERİN TANIMI

Yutulma ve solunma durumunda sağlığa zararlıdır.

Sudaki organizmalar için zehirlidir. Sucul ortamda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

Alevlenebilir.

Ciltte tahriş yapar.

Gözde ciddi hasar  tehlikesi vardır.

- İLK YARDIM TEDBİRLERİ

Genel		: Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehirlenme Merkezi ( UZEM )’in 114 no.lu telefonunu  aranıyız. Kazazedeyi  tehlikeli bölgeden

uzaklaştırınız. İlaç bulaşmış elbiseleri derhal  çıkartınız. Bilinç kaybı durumunda kazazedeye ağız yolu ile bir şey vermeyiniz.

Cilt Teması	: İlaçla bulaşmış giysiler derhal çıkartılarak cilt ile teması kesilmelidir. Bol su ile cilt 15- 20 dakika yıkanmalıdır.

Derhal doktora başvurulmalıdır.

Göz Teması	: İlaçla bulaşık olmuş  gözler, eğer kontak lens varsa kontak lensler çıkarıldıktan sonra, 15-20 dakika bol su ile yıkanmalıdır.

Derhal doktora başvurulmalıdır.

Soluma             : Kazazede hemen  temiz havalı ortama çıkarılmalı ve derhal doktora başvurulmalıdır.

Yutma	: Ağız yolu ile ilaç almış kazazedeyi kusturmayınız. Derhal doktora başvurunuz.

Doktorlar İçin Bilgiler: 		- İlacın toksikolojik bilgileri için Bölüm 11’e bakınız.

- Aktif madde kimyasal grubu Sentetik Piretroid’tir.

- Tedavi önlemleri olarak ilk yardım, bulaşık ortamdan uzaklaştırma, semptoma göre tedavi uygulanır.

- Bilinen bir antidotu yoktur.

- YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ

Parlama noktası		: > 30º C

Söndürme Malzemeleri		: Su, karbondioksit,yangın söndürme tozu,köpük,kum

Koruyucu Ekipmanlar		: Kombine filtreli tam yüz maskesi,koruyucu giysi

Yangında Önemli Tehlikeler	: Karbonmonoksit ve zehirli gazlar açığa çıkar.

Diğer Talimatlar		: Yangın söndürmede kullanılan suyu çevreye yaymayın.

- KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ

Kişisel Tedbirler		: Bölüm 8 de belirtilmiş olan kişisel koruyucu malzemeleri kullanınız.

Göz ve cilt temasından kaçınınız.

Çevresel Tedbirler		: Kanalizasyon, su kaynakları ve toprağa ulaşmasını engelleyiniz.

Tutuşturucu kaynaklardan sakınınız. Kum,talaş ve diğer emici malzemeler ile toplayınız.

Uygun konteynırlara yerleştiriniz.

Temizleme Yöntemleri                : Kirlenen alanları bol su ve uygun deterjan ile yıkayınız. Atık suları  arıtmak için toplayınız.

- ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

Güvenli Kullanım Bilgileri	: Kullanım sırasında bir şey yiyip içmeyiniz.

Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz.Sigara içmeyiniz.Elektrostatik yüklenmelere karşı tedbir alınız.

Depolama Bilgileri		: Yiyecek,içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

30°C’nin altındaki sıcaklıklarda depolayınız. 0°C’nin altındaki ve  40°C’nin üzerindeki sıcaklıklardan

koruyunuz.

- MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

Teknik Korunma Tedbirleri	: ‘Elleçleme ve Depolama’ Bölüm 7’ye bakınız.

İşyeri ile İlgili Sınır Değerleri	: ‘Düzenleyici Bilgi’ Bölüm 15’e bakınız.

Soluma ile İlgili Korunma	: Uygun bir maske kullanınız.

Ellerin Korunması		: Kimyasallara karşı koruyucu eldiven kullanınız.

Gözlerin Korunması		: Uygun bir  gözlük veya yüz maskesi kullanınız.

Derinin Korunması		: Ürününün cilt ile temasından kaçınınız. İş elbiselerini ayrı bir yerde muhafaza ediniz.

- FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Görünüm			: Sarı sıvı

Koku			: Aromalı-kimyasal

Yoğunluk			: 0,93 g/cm³ @  20°C

PH Değeri			: %1’lik suda 4,5-7,0

Parlama Noktası		: 30°C

Suda Çözünürlük		: Emülsiyon oluşturur.

- KARARLILIK VE TEPKİME

Stabilite			: Normal kullanım ve depolama koşulları altında stabildir.

Kaçınılması Gereken Durumlar	: Kıvılcım ve alevler

Kaçınılması Gereken Malzemeler	: Kuvvetli alkali ve asitler.

- TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ

Cypermethrin

Akut Oral ( Sıçan ) LD50	250 mg/kg

Akut Dermal ( Sıçan ) LD50     > 4920 mg7kg

Akut Solunum ( Sıçan ) LC50	2,5 mg/1, 4 saat etki süresi

Toksisite sınıfı ( WHO )		II

Toksisite sınıfı ( EPA )		II

Deride Tahriş			Çok Düşük

Gözde Tahriş			Çok Düşük

Tetramethrin

Akut Oral ( Sıçan ) LD50	> 5000 mg/kg

Akut Dermal ( Tavşan ) LD50	> 2000 mg7kg

Akut Solunum ( Sıçan ) LC50	   2,73 mg/1 hava , 4 saat etki süresi

Toksisite sınıfı ( WHO )		III

Toksisite sınıfı ( EPA )		IV

Deride Tahriş			Yok

Gözde Tahriş			Çok Düşük

Piperonyl butoxide

Akut Oral ( Sıçan ) LD50	 7500 mg/kg

Akut Dermal ( Tavşan) LD50     > 7950 mg7kg

Akut Solunum ( Sıçan ) LC50    > 5,9 mg/1

Toksisite sınıfı ( WHO )		III

Toksisite sınıfı ( EPA )		IV

Deride Tahriş			Yok

Gözde Tahriş			Yok

- EKOLOJİ BİLGİSİ

Cypermethrin

Akut Oral LD50 kuş		>10000 mg/kg ( ördek ), > 2000 mg/kg (tavuk)

LC50 . balık ( 96 sa )		0,69  µg / 1 ( alabalık )

Oral LC50 arı ( 24 sa )		0.035 µg / 1

Tetramethrin

Akut Oral LD50 kuş		> 2250 mg/kg

LC50 . balık ( 96 sa )		3,7  µg / 1 ( alabalık )

Arılara toksisitesi		Arılara toksiktir.

Piperonyl butoxide

Akut Oral LD50 kuş		> 2250 mg/kg

LC50 . balık ( 24 sa )		5,3  µg / 1 ( alabalık )

LD50 arı			> 25 µg / 1

- BERTARAF ETME BİLGİLERİ

Yerel mevzuata göre yakılır ya da toprakla doldurulur. Atıklar kesinlikle kanalizasyon ve su kaynaklarına atılmaz. Kontamine ambalaj malzemelerine ürüne yapılan muamele yapılmalıdır.

- TAŞIMACILIK BİLGİSİ

Kara Yoluyla Taşıma 		: Tutuşabilir sıvı ürün (Ksilen)

Deniz Yoluyla Taşıma		: Tutuşabilir sıvı ürün (Ksilen)

Hava Yoluyla Taşıma		: Tutuşabilir sıvı ürün (Ksilen)

Diğer bilgiler			: Yanıcı alev alma noktası  30°C . Isı duyarlılığı 40°C den sonradır.Donma duyarlılığı 0°C den sonradır.

Gıda maddelerinden  ve içeceklerden ayrı tutunuz.

- MEVZUAT BİLGİSİ

Sınıflandırma		:  X n 	: Sağlığa zararlı

N	: Çevreye zararlı

Risk Terimleri		: R20/22	: Solunması ve yutulması durumunda tehlikelidir.

R37	: Solunum sistemini irrite eder.

R50/53	: Suda yaşayan canlı organizmalara karşı çok tehlikelidir. Su  ortamında uzun süreli etkilere yol açabilir.

Güvenlik Terimleri	: S2	:  Çocuklardan uzak tutunuz.

S24	: Deriyle temasından kaçınınız.

S36/37/39:  Uygun koruyucu kıyafet,eldiven ve maske giyiniz.

S60	:  Bu madde ve konteynırı tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir.

S61	: Çevreye yayılmasını önleyiniz. Özel bilgilere ve malzeme güvenlik cetveline uyunuz.

- DİĞER BİLGİLER

ZEHİRLENME DURUMLARINDA	: Gerektiğinde Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehirlenme Merkezi

( UZEM )’in 114 no.lu telefonunu arayınız.