Büyük Boy Yem İstasyonu

Genel Özellikler:

- Büyük boy / menteşeli / üst kapak bombeli / kumsuz yüzey / özel plastik anahtar / iç alan dış alan / paravan / giriş-çıkış noktaları          ışık görür 
- Ebatlarının büyük oluşuyla toplu beslenmeyi tercih eden kemirgenlerin 3-4 adedinin beraber yem tüketimine olanak sağlar.
- Giriş çıkış noktaları her iki taraftan da bakıldığı zaman ışığın görülebileceği şekilde tasarlandığından kemirgenin istasyon    içine girerken tedirgin olmaması sağlanmıştır.
- Güvenli ve kolay kullanım amaçlanarak hazırlanmış kilit sistemi, sadece kendine özel plastik anahtarıyla açıldığından bilerek ya da kazaen 3. şahısların ve hedef dışı canlıların zehire ulaşmasını engeller.
- İç alanında yer alan paravanın oluşturduğu labirent görüntüsüyle kemirgenlerin ilgisini çeker.
- İstasyon içinde yem bölümü giriş çıkış noktalarının ters tarafında yer aldığından yağmur kar gibi iklim durumlarında ve bahçe sulama yıkama gibi özel durumlarda rodentisiti korur.
- Özel menteşe sistemiyle duvar zemin arasında açıklık bırakmadığından duvara sıfır monte edilebilmektedir.